## Slide 1: 什么是计算机？

## Slide 2: 计算机理论指引
什么是计算机？
  图灵机
  冯·诺依曼模型
CPU如何执行指令？
CPU指令（汇编指令）介绍

## Slide 3: 计算机理论指引
汇编指令如何实现复杂的功能——如递归函数
中断和中断向量表

## Slide 4: 思考：构成计算机需要哪些要素？
状态
输入
  时钟作为一种标准输入
  另一种最好可以读取人类的想法
状态转换函数F（将输入和当前状态转换为下一个状态）
输出

## Slide 5: 思考：如何描述状态
数字就可以——一切皆可以用数字表示
  ASCII
  动物植物分类
  商品
  中文
一个数字不够（需要数组）

## Slide 6: 思考：状态转换函数是什么？
一个表格就可以，将接收到的输入I变成新的状态S。
 | 哭 | 笑
逗 | 笑 | 笑
打 | 哭 | 哭
输入
状态

## Slide 7: 当然——计算机里只有数字
 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
输入
状态
重新思考上面的表格

## Slide 8: 状态转换表太大怎么办？
思考：鼠标在1024*768的屏幕上有786432种位置；因此对应了786432种状态。如果用表格来描述需要很大的一个空间。如何优化？
方案：用程序描述状态转换表。
  每次鼠标位置更新，都调用一段程序去计算需要显示的位置
  程序需要预先在机器中安装好
  需要有执行程序的工具（一个计算器）
  程序是什么？——请听下回分解

## Slide 9: 输入
时间是最重要的输入
  晶振（不是输入设备）
可以通过设备读取外界信息
  鼠标、键盘
  头盔
  脑电波

## Slide 10: 输出
从计算机中读取状态
  找根线连接芯片的引脚
  打印机
  显示器
  ……

## Slide 11: 机械计算机——差分机
巴贝奇的差分机（多项式求值）。

## Slide 12: 阿兰·图灵
英国（1912-1954）数学家、逻辑学家、密码分析家和理论生物学家，被誉为计算机科学和人工智能之父。
  图灵机
  图灵测试
  图灵完备
  可判定性

## Slide 13: 图灵机

## Slide 14: 冯·诺依曼
匈牙利裔美国籍（1903-1957）数学家，现代计算机理论和博弈论的奠基者。
  101页报告(EDVAC)
  算子理论、测度论、量子力学相关……

## Slide 15: 冯·诺依曼模型

## Slide 16: 程序执行——CPU、寄存器和内存

## Slide 17: CPU+内存
短期记忆(很少事情)
推理计算
长期记忆（很多事情)
寄存器(Register)
算数逻辑单元(ALU)
随机存储器(RAM)
其他： 缓存等——L1,L2,L3…

## Slide 18: 寄存器（短期记忆）
8086有8个
i7有24个

## Slide 19: ALU（算数逻辑单元）
5000*0.2的计算过程?
5000
0.2
1000
寄存器

## Slide 20: 随机存储器(长期记忆)
访问每一个地址的时间相同
Byte 字节 （8位）

## Slide 21: 随机存储器(长期记忆)

## Slide 22: 指令
001000 0000 0000000000001111101000
LOAD A, 1000

## Slide 23: CPU指令集
计算(ALU-寄存器) | RAM-寄存器 | 控制程序流程
ADD | LOAD | BRANCH
SUB | STORE | BREQ
MUL | MOV | BRNE
AND |  | BRIO
OR |  | 
SIN |  | 
... |  | 

## Slide 24: 启动

## Slide 25: 5000 * 0.2 = ?

## Slide 26: 指令空间地址
LOAD A, 1000 # 把5000从内存地址1000中读取到CPU寄存器A
LOAD B, 1008 # 把0.2从内存地址1008读取数据到CPU的寄存器B3.
Multiply C, A, B # 将寄存器A和寄存器B的值相乘，然后存入寄存器C
Store C, 1016 # 将寄存器C的值存入地址1016

## Slide 27: 程序指针(PC)
一个特殊的寄存器，存储下一条要执行的程序所在的内存地址
PC
PC
PC
PC

## Slide 28: 指令周期
decode
execute
store
fetch
LOAD A,1000
100011 0000 000003e8
指令编码
寄存器
内存地址

## Slide 29: CPU 周期

## Slide 30
100
LOAD A, 1000
5000
0.2
1000
104
LOAD B,1008
108
Multiply C,A,B
112
Store C,1016
1000
执行LOAD,A,1000
执行LOAD B,1008
执行Multiply C,A,B
执行Store C,1016

## Slide 31: 指令入门——Opcode、寻址模式和浮点数

## Slide 32: 计算机指令（汇编指令入门）
计算机通过指令指挥计算机工作。
CPU被时钟驱动，不断的读取PC指针指向的指令，并增加PC指针，从内存中读取指令并执行。（如此周而复始）
不同的CPU架构使用不同指令。目前使用最广泛的是RISC(Reduced instruction set computer，精简指令集）

## Slide 33: 机器循环
执行指令
PC++
从PC位置获取指令
分析指令

## Slide 34: MIPS-32指令示例
0000 1000 0000 0000 0000 0000 1000 0010
opcode=2
target = 0b1000010000 = 520
将PC指针跳转到520位置

## Slide 35: MIPS-32指令示例
0000 0000 0010 0010 0011 0000 0010 0000
opcode=0
rs=1
opcode=0和funct=0x20决定这是要给add操作
将寄存器1和寄存器2的值加起来存到寄存器6
rt=2
rd=6
shift=0
funct=0x20

## Slide 36: MIPS-32指令示例
1000 1100 0110 0101 0000 0000 0010 0100
opcode=25
rs=3
将寄存器5中的值拿出来和offset合并（相加）得到最终读取的地址
读取最终地址的值，存入寄存器3
rt=5
offset=0b10010000=144

## Slide 37: 助记符
32位risc指令集中，opcode是6位数字，这太过于抽象，不好记忆，因此我们通常采用助记符来记忆他们。例如：
  0b000000(add)
  0b000008(addi)
  0b100000(lb)
  0b100011(lw)
  ……

## Slide 38: 指令入门02——寻址模式和浮点数

## Slide 39: 寻址模式(Addressing Model)
指令集的一部分，决定指令有几个操作符，地址如何计算。
不要记有哪些寻址模式，这个不重要，寻址模式不同指令集不同；大家通过学习寻址模式看到的其实是如何利用好二进制指令。

## Slide 40: 寄存器寻址
操作符是寄存器，利用n位寻址寄存器
例子：add $r10, $r1, $r2

## Slide 41: 立即寻址
操作符中有值
例如 addi $r1,$zero, 1000
数字大小有限制，如是32位就是

## Slide 42: 偏移量寻址
根据基地址和偏移量进行寻址，最终的地址是在基地址和偏移量上计算
例如： lw $r0, 8($sp)

## Slide 43: PC相对寻址
下一个PC指针的位置依赖当前位置到Label的距离（当前代码行和Label所在的代码行之差）
例如：beq $r3, $r9, LABEL

## Slide 44: 内存读写
load/store指令用来从内存中读/写入内存。通常会有多个版本的实现，助记符是：
  load类：lw,lb,lh
  store类: sw,sb,sh

## Slide 45: 数学运算
加减乘除等
  立即寻址 addi, subi, divi, multi等……
    addi $sp, $sp, 4
  寄存器寻址：add,sub,div,mult
    如：add $d, $rs, $rt
  也提供其他寻址方式（不一一介绍）
位运算and/or/xor等（略）

## Slide 46: 浮点小数
十进制里0.1代表 二进制里0.1代表0.01代表
因此0.375在二进制中的表示为

## Slide 47: 双精度-浮点数的表示

## Slide 48: 双精度浮点示例
sign=0
exp= 0b1111111110 = 1022
fraction=0b0101010101010101010100111111111001010101010101010101=0.33…
值=

## Slide 49: 双精度浮点数

## Slide 50: 比较运算
比较运算比较两个值的大小，例如：
  slt(set if less than)
    slt $d, $rs, $rt # d = 1如果rs<rt，d=0如果rt >= rt
    slti $d, $rs, 5 # rs和5比较
问题：字符串比较、对象比较和布尔型比较呢？

## Slide 51: 条件跳转
相对寻址
  j LABEL
寄存器间接寻址
  jr $a0
多合一
  jal LABEL
    将当前PC+4存入$ra寄存器
    j LABEL

## Slide 52: 总结
opcode代表指令的类型；opcode也决定寻址模式
直接寻址、间接寻址、偏移量寻址不要死记硬背，要理解。
浮点数在计算机中是以整数形式存在的。

## Slide 53: 我的第一个汇编程序
写一个求阶乘的递归函数

## Slide 54: 目标:求阶乘的递归函数

## Slide 55: 思考：If-else
Notes: bne r3,r4,ELSE add r3,r4,r5 j EXIT ELSE: sub r3, r4, r5 EXIT: if(i == j) { f=i+j }else { f=i-j }

## Slide 56: 思考：for loop

## Slide 57: 思考:实现函数体？
函数体： Label标签
函数调用：jal LABEL

## Slide 58: 思考:实现函数传参（栈）
fact(5)
addiu $s0, $0, 5 # 存入参数5到s0
sw $s0, $sp # 将s0写入sp
addi $sp, $sp, -4 # 栈指针指向下一个
jal FACT # 跳转
函数体
lw $s0, 4($sp) # 读取参数5
将函数调用传参理解成调用前压栈，调用后出栈的简单程序

## Slide 59: 压栈的逻辑

## Slide 60: 思考:实现函数返回
在函数体最前
sw $ra, 0$(sp) # 将函数调用位置压栈
addiu $sp, $sp, -4 # 栈指针--
lw $t1, 4($sp) # 读取函数调用位置到t1
lw $s0, 8($sp) # 读取参数
return
jr $t1 #跳转回调用位置
思考：在函数体最前实现是因为？为何是栈指针--？

## Slide 61: 栈：图解
取参数是lw $r0 8($sp)
取调用位置是 lw $t1 4($sp)

## Slide 62: 思考:如何实现返回值

## Slide 63: 递归
第一级fact函数
第二级fact函数
第三级fact函数

## Slide 64: 控制关系
最外层调用者
第1级fact函数
第2级fact函数
第3级fact函数

## Slide 65: 实现（Coding）
MARS MIPS Simulator(百度可以搜到)

## Slide 66: 中断和中断向量

## Slide 67: 比喻：中断
突然来了个电话……
走在路上，突然下雨了……
战场上突然发生了日蚀……

## Slide 68: 什么是中断（Interrupt)？
当外界发生变化时，通过中断通知CPU应该去注意某个信号（事件）。这个时候，CPU当前执行的程序会被中断，当前的执行状态会被保存，中断响应程序会被执行。

## Slide 69: 中断响应过程
（OS加载时）写入中断向量表
产生中断请求，发送给CPU
查询中断向量表(Interrupt Vector Table) 确定中断向量(Interrupt Vector)
根据中断向量定位中断响应程序
OS接管中断

## Slide 70: 中断请求（Interrupt Request）
硬件设备发给主板（打印机、键盘、鼠标等）
硬件中断：CPU异常（除以0），时钟信号等
软件中断：发出（异常、切换到内核态等）

## Slide 71: 中断向量表(Interrupt Vector Table)
（一般在内存中）一块区域，存储了中断类型和中断响应程序的对应关系。每一行叫做一个中断向量。
中断类型 | ISR地址 | 描述
00 | 0x0000 | 除以0
01 | 0x0004 | 单步
09 | 0x0024 | 键盘
18 | 0x0048 | 打印机
100 | 0x0190 | 自定义

## Slide 72: 如果没有中断(polling)
while( ！printer.ready() ) {
sleep(10ms)
}
doPrint()

## Slide 73: 中断的意义
提高工作效率（回忆polling的问题）。
故障恢复（异常处理、紧急事件等）
简化编程模型（try/cache， 计时器等）

## Slide 74: Q&A
32位机器上的中断响应路径（ISR）只有4个字节，怎么实现复杂的程序？
按键程序中断响应路径到操作系统再到应用， 但是到底哪些键被按了怎么知道？
中断响应后，如何恢复到中断执行前的状态？

## Slide 75: Q&A
既然出错了？为什么不出错了直接跳转到错误处理位置？

## Slide 76: 堆和栈
从命名上看，栈（Stack）代表有序的数据，堆代表无序的数据。
栈由操作系统分配回收，一般存储已知大小的变量、函数指针等；堆一般由程序员分配回收，用于存储自定义数据结构。

## Slide 77: 栈

## Slide 78: 堆的分配算法
将未分配空间划分成一个个区块，然后用链表连接。

## Slide 79: 堆的分配算法
利用分配指针连续分配空间。

## Slide 80: 堆的分配算法
程序声明一个块需要回收

## Slide 81: 堆的分配算法
GC并不是马上执行，而是利用回收指针管理待回收空间

## Slide 82: 堆的分配算法
更多待回收空间利用双向链表的性质在回收指针前插入节点。

## Slide 83: 堆的分配算法
将分配指针指向之前回收指针的位置，然后维护链表的关系相当于将内存空间回收， 而不产生真正内存擦除的操作。